## Slide 1: Курс лекций «Приемка, убой и первичная обработка скота и птицы»
Разработчик: канд. с.-х. наук, доцент кафедры технологии переработки продукции животноводства
Васильева Марина Ивановна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Удмуртский государственный Аграрный университет

## Slide 2
1
2
3
4
Правила маркировки туш крупного рогатого скота, свиней, овец и сельскохозяйственной птицы (куры, гуси) согласно требованиям ГОСТ и ТР ТС. Порядок нанесения оттисков клейм и штампов.
Правила проведения органолептической оценки качества туш сельскохозяйственных животных и птицы. Требования к органолептическим параметрам мясного сырья.
Классификация и категорийность субпродуктов. Органолептическая оценка качества субпродуктов.
5
Классификация и категорийность яйца куриного пищевого. Маркировка яйца.
6
Прослеживаемость безопасности и качества мясного сырья на основе принципов системы HACCP (ХАССП) на предприятиях по убою и первичной переработке скота и птицы.
Требования к категориям упитанности туш крупного рогатого скота, свиней, овец и сельскохозяйственной птицы (куры, гуси) согласно требованиям ГОСТ. Правила товарной оценки туш.

## Slide 3
Тема 6. Прослеживаемость безопасности и качества мясного сырья на основе принципов системы HACCP (ХАССП) на предприятиях по убою и первичной переработке скота и птицы.

## Slide 4
Концепция HACCP
( Hazard Analysis and
Critical Control Points)
(рус. вариант ХАССП)
была разработана в США
в1960-х гг.
В 1993 г. документ был одобрен и рекомендован к применению
Комиссией Кодекс Алиментариус.

## Slide 5
ГОСТ 33182-2014 «Промышленность мясная. Порядок разработки системы ХАССП на предприятиях мясной промышленности»
ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»

## Slide 6
Концепция HACCP (ХАССП) –
концепция, предусматривающая систематическое определение, оценку и управление опасностями (опасными факторами), влияющими на безопасность пищевой продукции

## Slide 7
Кодекс Алиментариус (лат. Codex Alimentarius — Пищевой Кодекс) — это свод пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам.
Стандарты Кодекса охватывают основные продукты питания — как обработанные и полуфабрикаты, так и необработанные.

## Slide 9: Разработка системы контроля производственного процесса согласно этой концепции включает три стадии: 1.Оценку гигиенической опасности, связанную с определенным пищевым продуктом; 2.Определение критических контрольных точек, в которых может возникнуть опасность; 3.Выявление и отслеживание контрольных параметров, с помощью которых можно предотвратить имеющиеся опасности.

## Slide 10
Система ХАССП – совокупность организационной структуры, документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации принципов ХАССП.

## Slide 11: Группа ХАССП – группа специалистов (с квалификацией в разных областях), которая разрабатывает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии систему ХАССП.

## Slide 12
Группа ХАССП – группа специалистов, которая разрабатывает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии систему ХАССП
План ХАССП –документ, разработанный в соответствии с принципами ХАССП в целях обеспечения контроля над опасными факторами, которые имеют значение для безопасности пищевой продукции

## Slide 13
Риск – комбинация вероятности реализации опасности и тяжести ее последствий для здоровья потребителя.
Недопустимый риск – риск, связанный с вредным воздействием на человека и будущие поколения.
Допустимый риск – риск, приемлемый для потребителя.

## Slide 15: Опасность – потенциальный источник вреда здоровью человека. Опасный фактор – вид опасности с конкретными признаками. Управление риском – процедура выработки и реализации предупреждающих и корректирующих действий.

## Slide 16
Предупреждающее действие - действие, которое принято для предупреждения или устранения причины возникновения потенциальной опасности или снижения потенциальной опасности до приемлемого уровня.

## Slide 17
Под мониторингом в системе ХАССП понимаются измерения технологического параметра в критической контрольной точке и сравнение полученных данных с критическими пределами.
Корректирующие воздействия разрабатываются для каждой критической контрольной точки, на тот случай, если система мониторинга покажет, что измеряемый параметр вышел за критические пределы.

## Slide 18
Под критической контрольной точкой (ККТ) в системе ХАССП понимается любой этап технологического процесса, способный оказать решающее влияние на безопасность продукции.
Критический предел – критерий, отделяющий приемлемое значение измеряемого параметра от неприемлемого

## Slide 19: Одной из важнейших целей современных пищевых предприятий является обеспечение безопасности продукции в соответствии с принципами ХАССП: 1.Выявление опасных факторов; 2.Определение критических контрольных точек; 3.Определение критических пределов; 4.Создание системы мониторинга; 5.Разработки системы корректирующих воздействий; 6.Разработка системы проверок; 7.Разработка системы документации.

## Slide 21
Система ХАССП выделяет три вида опасных факторов, способных навредить безопасности продукции.
Виды опасных факторов
Химические
Биологические
Физические

## Slide 22
Биологические факторы:
микроорганизмы (санитарно-показательные, условно-патогенные, патогенные, микроорганизмы порчи), микотоксины, паразиты, вредители животного происхождения.

## Slide 23
Химические факторы:
токсичные элементы, азотсодержащие соединения, пестициды (фунгициды, гербициды),микротоксины, антибиотики, гормональные препараты, пищевые добавки.

## Slide 24
Физически факторы:
технологические ошибки (неправильный выбор программы, неправильная температура, длительное время простоя, недостаточное время выдержки, неправильная регулировка давления),посторонние вещества (стекло, металл, дерево, костевые осколки, остатки пластика, мертвые насекомые, личные принадлежности работников.

## Slide 25: Типовые опасные факторы
Биологические | Химические | Физические | Аллергены
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.aureus, бактерии рода Proteus, клостридии (Cl. botulinum), сульфитредуцирующие клостридии, бактерии рода Enterococcus, сальмонеллы (salmonella) и.т.д. | Токсичные: элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, хром Радионуклиды: цезий-137 Стронций-90 Пестициды: гексахлор-циклогексан, ДДТ | стекло, металл, камни, пластик, песок, полиэтилен, кости, дерево, картон, бумага, пыль, ткань | горчица и продукты ее переработки, злаки, содержащие глютен и продукты их переработки, яйца и продукты их переработки, молоко и продукты их переработки (в т.ч. лактоза)

## Slide 27
Система документации ХАССП
Главным документом системы ХАССП является план ХАССП, включающий в себя план работ, выполняемых при функционировании системы ХАССП, перечень ккт, измеряемые параметры технологического процесса и их критические пределы, корректирующие воздействия, план проверок и перечень записей.

## Slide 28
Внедрение системы ХАССП включает пять этапов:
1.Подготовка исходной информации;
2.Анализ и совершенствование действующих процедур обеспечения качества и безопасности продукции;
3.Анализ опасных факторов;
4.Установление критических контрольных точек и оформление рабочих листов ХАССП;
5.Внедрение в производство и внутренний аудит.

## Slide 29: Анализ рисков и прослеживаемость безопасности на убойном пункте по первичной переработке крупного рогатого скота

## Slide 30
На показатели безопасности и качества мясного сырья, а затем и изготовленных их него мясопродуктов существенно влияют такие факторы, как:
-здоровье убойных животных
-ветеринарно-санитарные условия убоя скота и обработки туш
-своевременность охлаждения и соблюдение рекомендуемых режимов холодильного хранения продуктов убоя
Поэтому согласно международным стандартам должны быть установлены определенные правила для производителей мяса, позволяющие гарантированно получать продукцию надлежащего качества.
Такие правила принято называть в зарубежной литературе кодексом наилучшей практики (КНП) или, в английской транскрипции, Good Manufacturing Practice (GMP).

## Slide 31: План ХАССП для убойного пункта по первичной переработки крупного рогатого скота, производству свежих туш и субпродуктов
Целью данного плана является
производство свежих мясных туш и субпродуктов
способом, который соответствует принятым на сегодня международным стандартам производственной гигиены для убойных предприятий и стандартам благополучия животных.

## Slide 32
Процесс убоя включает несколько стадий
Убойное животное, предварительно вымытое
Гуманное отношение: оглушение перед убоем
Выгрузка из бокса, подвешивание на путь
Убой нечувствительного к боли животного
Удаление головы
Перевязка или запечатывание кольцом пищевода
Забеловка и начало удаления шкуры
Освобождение и перевязка прямой кишки
Завершение снятия шкуры
Нутровка и гигиеничное удаление ЖКТ
Гигиеничное удаление ливера
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Хранение в холодильнике при t не более 5°C
Гигиеничная разделка на полутуши,
четвертины, отправка при внутренней температуре мяса не более 7°C
Перенос ливера на вешала, подготовка и промывка
Перенос ливера на крюк для ветосмотра
Хранение в холодильнике для субпродуктов при t не более 3°C
Гигиеничное взвешивание и отправка при внутренней t не более 3°C
Гигиеничное удаление шкуры и рогов
Перенос головы на стол для инспекции
Хранение в холодильнике для субпродуктов при t не более 3°C
Гигиеничное взвешивание и отправка при внутренней t головы
не более 3°C

## Slide 33
В соответствии с этой схемой устанавливают контрольные критические точки.
1.Скот для убоя должен доставляться из хозяйств в сопровождении ветеринарных документов установленной формы и других сопроводительных документов чистым и если необходимо, должен мыться, если такая необходимость будет признана целесообразной ветеринарным врачом скотобазы.
2.Все животные должны проходить предубойный ветеринарный осмотр с тем, чтобы гарантировать здоровье животных, направляемых в убойный цех.
3.Оглушение осуществляется в боксе и производится специально обученным оператором с использованием пневматического пистолета, при этом должна сохраняться сердечная активность.
4.Животное далее подвешивают для убоя на рельсовый путь. Убой должен выполняться в течение 60 секунд после оглушения, до того как будет восстановлена болевая чувствительность, с использованием асептической техники стерильных ножей.
5.Снятие шкуры и нутрование производятся при соблюдении правил производственной гигиены с использованием утвержденных гигиеничных операционных процедур.
6.Голова и внутренние органы гигиенично обрабатываются, следуя утвержден-
ной гигиеничной процедуре. ВСЭ выполняется ветеринарно-санитарным врачом в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.
Немедленно после обработки и ВСЭ туша и субпродукты охлаждаются.

## Slide 37
Разработанный план ХАССП по убою скота на бойне позволяет гарантировать переработчикам безопасность и качество мясного сырья, выделяя контрольные критические точки и устанавливая корректирующие меры.
Данный план позволяет осуществлять производство свежих мясных туш и субпродуктов на основе принципов ХАССП, что является весьма важным в связи с вступлением Российской Федерации в Таможенный союз, и соответствует принятым на сегодня международным стандартам производственной гигиены для убойных предприятий и стандартам благополучия животных.