## Slide 1: Современное оборудование для убоя и первичной переработки скота
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Удмуртский государственный Аграрный университет
Разработчик: канд. с.-х. наук, доцент кафедры технологии переработки продукции животноводства
Васильева Марина Ивановна

## Slide 2
Оборудование для оглушения и обездвиживания
Оборудование для обескровливания и сбора крови
Электростимуляторы обескровливания
Оборудование для механической очистки свиных туш

## Slide 3: Однокамерный бокс для оглушения крупного рогатого скота и свиней
ОГЛУШЕНИЕ
Оборудование для оглушения разработано с учетом требований гуманного отношения к животным на скотобойне.
Бокс для оглушения фирмы «Banss» оснащен приспособлением для фиксации головы и шеи с горизонтальным и вертикальным перемещением. Регулируемая боковая стенка обеспечивает более точную фиксацию телят. Бокс оснащен прочной разгрузочной решеткой с антискользящим резиновым покрытием.

## Slide 4: Бокс типа BKT для ритуального убоя по стандарту Халяль»
Фирма «Banss» производит уникальный бокс, который специально сконструирован и изготовлен согласно требованиям ритуального убоя и соответствует стандарту «Халяль».
Основные характеристики: полностью поворотный; имеет систему точной фиксации головы и шеи; натяжение шеи для выполнения ритуального разреза; плавное поднятие туши на подвесной путь после наложения путовой цепи.

## Slide 5: Бокс для убоя крупного рогатого скота и свиней
Предназначен для обездвиживания крупного рогатого скота и свиней при первичной обработке. Состоит из камеры оглушения 1 и мостика обслуживающего персонала 2.
Конструкция позволяет осуществлять механическую выгрузку туши, быстрое приведение бокса в исходное положение для следующего цикла обездвиживания, соскальзывание туши по наклонному полу при выгрузке, легкое и надежное открывание и закрывание входной калитки в бокс.

## Slide 6: Бокс для оглушения скота саморазгружающийся ПМ-ФБО
Предназначен для обездвиживания крупного рогатого скота и свиней при первичной обработке. Конструкция позволяет осуществлять механическую выгрузку туши, быстрое приведение бокcа в исходное положение для следующего цикла обездвиживания, соскальзывание туши по наклонному полу при выгрузке, легкое и надежное открывание и закрывание входной калитки в бокс. Отсутствует необходимость подключения к электричеству.

## Slide 7: Бокс для оглушения скота В2-ФЭК
Предназначен для обездвиживания крупного рогатого скота и свиней при первичной обработке.
Конструкция позволяет осуществлять механическую выгрузку туши, быстрое приведение бокcа в исходное положение для следующего цикла обездвиживания, соскальзывание туши по наклонному полу при выгрузке, легкое и надежное открывание и закрывание входной калитки в бокс.

## Slide 8: Бокс сжимной пневматический
Пневматическое приспособление позволяет гуманным образом производить оглушение свиней электрическими клещами согласно с нормами и требованиями ПБТ и ветеринарными требованиями.
Может применяться на малых и работающих предприятиях с производительностью до 160 голов в час. Пневматическая открывающаяся крышка позволяет животному попасть в бокс. Животное обездвиживается прижимной крышкой с помощью пневматических серводвигателей.

## Slide 9: Бокс для ритуального убоя TIPN2-00-00 фирмы «SLAUGHTERING S.R.L.» (Италия)
Предназначен для традиционного и ритуального видов убоя, выполнен из оцинкованной стали.
Состоит из входной двери-гильотины, толкающего механизма пневматического действия, боковой двери для выгрузки, фиксатора головы и кляпа для горла (управляются гидравлическим цилиндром), электрической/пневматической панели управления, самозамедляющегося двигателя, вала, передающего вращательное движение по цепи на обе стороны, микровыключателя безопасности и конечного выключателя вращения, откидного приемника для оглушенных животных.

## Slide 10: Прогонный коридор для свиней
Группами (максимум по 4 головы) они добровольно следуют в разъединяющий бокс. Оттуда по транспортеру их доставляют в бокс обездвиживания. Именно отсюда уже нет пути назад, так как одновременно закрывается задняя ограничительная дверца. Такая система подгона свиней к боксу для обездвиживания позволяет значительно снизить их стрессовое состояние.
Коридор для подгона оборудован ярким бестеневым освещением. Хорошая изоляция предотвращает проникновение шума из убойного цеха. С помощью простого трюка, размещения зеркала, животных заманивают в коридор подгона, где они как бы видят себе подобных и следуют своему инстинкту любопытства.

## Slide 11: Высокочастотные аппараты для безболезненного оглушения животных постоянной силой тока -
обеспечивают выбор параметров оглушения в автоматическом режиме. Первоначально происходит измерение омического сопротивления животного, после чего с помощью предварительно установленных программ осуществляется адаптация и передача индивидуальных данных для различных видов животных, в соответствии с которыми производится электрооглушение.
Программируемое электронное устройство управляет всеми параметрами оглушения, легко настраивается и защищено паролем. Внешняя карта памяти хранит основные параметры электрического оглушения. Эти данные, с помощью программного обеспечения, могут передаваться на ПК или принтер.

## Slide 12
Бокс BRТ для оглушения свиней постоянным током высокой частоты
Основные характеристики установки: оптимальное гуманное отношение к животным и рентабельность; более длительное содержание на предубойном участке для исключения стресса; точная синхронизация между системой транспортировки и механизмами оглушения; бесступенчатое регулирование скорости; оборудование с низким уровнем шума; оптимальное распознавание животных посредством комбинации нескольких фоторелейных элементов и ультразвуковых сенсоров.

## Slide 13: Автоматический бокс для оглушения свиней
Животное поступает в бокс для оглушения по прогонному коридору, где оператор включает автоматический цикл оглушения, после чего с помощью пневматического сервомотора закрывается задняя заслонка. В этот момент площадка, на которой находится животное, опускается одновременно с этим опускаются передвижные тефлоновые накладки в боковых стенках бокса благодаря чему свинья повисает в воздухе.
Одновременно с помощью пневматического сервомотора устанавливается тележка с подвижными щипцами, подключенными к аппарату оглушения. В момент прикосновения электродов к животному осуществляется процесс оглушения. После оглушения животное через боковые двери попадает на стол (транспортер) обескровливания. Через несколько секунд после выпадения животного бокс готов к проведению оглушения следующего животного.

## Slide 14
Электрические погонялки
для обеспечения подачи убойных животных в предубойный загон производят приспособление для гона – погонялки, особенностью которых является медленно растущая электрическая мощность. Животные не тревожатся и двигаются добровольно, когда не ощущают чувство дискомфорта.
Электропогонялка для скота
представляют собой полый корпус 1 из дюралюминия и пластмассы, на конце которого имеется наконечник 3 из прессованной резины с латунными контактами (шпильками) внутри. В корпус вмонтирован кнопочный выключатель 2. Устройство не имеет острых концов, повреждающих кожный покров (отключение тока через 2 сек.), исключает летальный исход.

## Slide 15: Электропогонялки KAWE 21
имеют надежную конструкцию, электронное управление, что исключает механический износ. Защищена от прямого воздействия пара, с 2-секундным восстановлением импульса. Отличается высокой производительностью, имеет оптический указатель о готовности к работе. Помогает избежать жестокого отношения к животным, что повышает качество мяса.

## Slide 16: Аппарат для электрооглушения скота В2-ФОЭ-С
Предназначен для оглушения крупного и мелкого рогатого скота и свиней путем пропускания электрического тока через животных.
Стек представляет собой металлическую трубу, покрытую снаружи резиновой оболочкой. На конце стека имеется игла, к которой подводится один полюс выходного напряжения. Металлическая труба соединена с заземляющим проводником. В корпусе стека имеется кнопка, с помощью которой осуществляется включение устройства в работу. Стек подключается с помощью вилки. Режим работы – прерывный.

## Slide 17: Аппарат электрического оглушения STZ-2
Предназначен для предубойного оглушения скота на бойнях и предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Исключает переломы костей и возникновение кровоподтеков. Комплектуется щипцами. Амперметр и вольтметр – электронные. Напряжение на щипцах и продолжительность оглушения определяет оператор.

## Slide 18: Стержневой пистолет для оглушения скота
Оборудование и устройства для механического оглушения
Специальный пистолет для оглушения действует подобно молоту, но энергия для повреждения черепа создается не человеком, а пороховым газом или давлением сжатого воздуха.
Специальный пистолет для оглушения по своему действию напоминает огнестрельное оружие. Его используют ограничено и строго соблюдая технику безопасности. Ударник пистолета взводится в исходное положение и удерживается в таком положении спусковым рычагом. При нажатии на спусковой рычаг пружина приводит в действие ударник, который воспламенят патрон, и под давлением пороховых газов ударный стержень пробивает череп, а затем под действием пружины возвращается назад. Спусковой рычаг под действием пружины также возвращается в исходное положение. Пороховые газы удаляются через отверстия.

## Slide 19: Пистолет для оглушения крупного рогатого скота «MAGNUM»
Предназначен для оглушения крупного рогатого скота на предприятиях по убою и первичной переработке скота. Имеет высокую скорость оглушения. Конструкция прочная, износоустойчивая. Калибр - 5,6/16, глубина воздействия - 4,8 дюйма.

## Slide 20
Пневматические пистолеты для оглушения крупного рогатого скота мод. USSS-1 – с проникающим стержнем, USSS-2 – без проникновения в череп
Предназначены для оглушения крупного рогатого скота на предприятиях по убою. Обеспечивают оглушение животного без причинения ему боли.
Процедура убоя гуманна – один выстрел. Инструмент срабатывает только когда на 100 % готов к оглушению. Воздух привода не проникает в животное. Для безопасности оператора управляется сдвоенными курками только двумя руками, работает практически без отдачи, легко ремонтируется и чистится.

## Slide 21: Пороховое устройство KS -
- с выскакивающим ударным бойком предназначено для гуманного оглушения (приведения в бессознательное и обездвиженное состояние) крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и свиней перед убоем.
Основано на действии выскакивающего ударного стержня, приводимого в действие с помощью порохового заряда. При срабатывании заряда стержень пробивает черепную коробку животного и повреждает мозг, в результате чего оно не испытывает боли и находится в бессознательном, обездвиженном состоянии. Это позволяет избежать стресса животного, обеспечить хороший кровоспуск и достичь высокого качества получаемого мяса. После срабатывания ударный стержень автоматически возвращается в исходное положение.

## Slide 22: Оглушение крупного рогатого скота
Двухконтактный электростек имеет для каждого контакта отдельное острие на стеке. Замыкание тока происходит при соприкосновении с животным. Ток на стек подается от рубильника с предохранителями. Напряжение оглушения можно регулировать с помощью вторичной обмотки трансформатора.

## Slide 23: Электрощипцы для оглушения свиней:
Щипцы изготовлены из сплава алюминия. Выключатель тока расположен на рукоятке и соединен с источником питания электрическим кабелем. На концах щипцов закреплены контакты-пластинки в виде пилообразных выступов. В промежутках четырехугольных пластин вмонтирован губчатый материал. Перед оглушением губчатые прокладки смачивают водой для улучшения плотности соприкосновения и обеспечения хорошей проводимости.

## Slide 24: Вилкообразный стек:
На современных предприятиях свиней оглушают при фиксации туловища животных. В этом случае нет необходимости в использовании щипцов, поскольку туловище животных закреплено специальным приспособлением. При фиксированном положении животного оглушение можно производить проще и легче. Поэтому для этих целей используют вилкообразный стек. По конструкции стек аналогичен электрощипцам, но со стеком можно работать одной рукой. Рабочий оглушает животное, сидя рядом с боксом для фиксации животного.

## Slide 25: Устройство для анестезирования в газовой среде
Для анестезирования животных используют смесь углекислого газа и воздуха. Применяют углекислый газ концентрацией 80…82 % (концентрацию СО2 можно снизить до 65 %) в течение 10…30 с. При создании установки для оглушения анестезированием учитывают то свойство газа, что его плотность больше плотности воздуха. В соответствии с этим, установка для анестезирования состоит из шахты, которая ниже уровня пола, камеры для опускания животного в шахту и подъема его из нее, а также оборудования для дозировки и подачи углекислого газа.
Обездвиживание свиней продолжается 1…3 мин. Этого времени достаточно для подъема животного на подвесной путь, а также для начала обескровливания. При чрезмерной концентрации СО2 в воздухе в шкуре животного накапливается кровь, вследствие чего ухудшается качество шкуры (посинение). Заданная концентрация СО2 поддерживается автоматически.

## Slide 26: Бокс для оглушения свиней при помощи газа СО2
Процесс оглушения начинается с загрузки бокса убойным скотом. Для этого оператор включает кнопку «старт» и заслонка клетки автоматически открывается. Из загона предубойного содержания животные подаются по прогонным коридорам.
После загрузки бокса рабочий, прогоняющий животных, включает кнопку «старт». Работа переходит в автоматический режим, бокс опускается до уровня оглушения CO2. На уровне оглушения бокс с убойным скотом заполняется смесью газов до достижения концентрации CO2 80%, после чего выдерживают 1 минуту и 15 секунд, а затем переходит на уровень выгрузки, где происходит опорожнение клетки. За один раз бокс транспортирует 4 животных весом 1 головы до 150 кг.

## Slide 27: Автоматическая установка SOMNIA для оглушения свиней посредством CO2
Для оглушения СО2 фирмой «Banss» разработана система, отличающаяся в сравнении с другими существующими системами своими инженерными инновациями в сфере защиты животных, безопасностью производственного процесса и рентабельностью. Благодаря универсальной системной конфигурации модульной конструкции, модельный ряд SOMNIA покрывает спектр мощности до 1200 голов свиней в час

## Slide 28: Оглушение птицы газовой смесью
Система оглушения газовой смесью может содержать до пяти одинаковых секций, в каждой из которых используется газовая смесь программируемого и регулируемого состава. На вводном этапе бройлеры мягко впадают в бессознательное состояние. Две последних секции составляют завершающую стадию.
Промежуточная секция служит для разделения газовых смесей вводного и завершающего этапов, что обеспечивает абсолютный контроль состава смесей и плавное перемещение к завершающей стадии.

## Slide 29: Оглушение птицы в водяной ванне
Оглушение электротоком в водяной ванне обеспечивает высокую производительность и эффективность, компактна, недорога в эксплуатации и легко поддается последующей модернизации и совершенствованию. В водяной ванне используется переменный ток идеальной синусоидальной формы. Новейший аппарат оглушения в водяной ванне позволяет плавно регулировать частоту в диапазоне от 50 до 1500 Гц.

## Slide 30
Оборудование для обескровливания и сбора крови
Крупный рогатый скот обескровливают не позднее чем через 1,5 мин после оглушения. Кровь для пищевых и медицинских целей отбирают только от здоровых животных, признанных во время предубойного ветеринарного осмотра здоровыми.
Свиней обескровливают не позднее чем через 1 мин после их оглушения. Для пищевых и медицинских целей кровь собирают так же, как и от крупного рогатого скота, только от животных, признанных здоровыми во время предубойного ветеринарного осмотра.

## Slide 31
Полый нож
Фирма «FREUND» (Германия) производит полые ножи для обескровливания и сбора крови с.-х. животных на пищевые цели. Нож имеет легкозаменяемые лезвия с держателем, которые обеспечивают гигиенический сбор крови. Нож соединен с трубопроводом для антикоагулянта.

## Slide 34
Устройства для сбора и перемешивания крови
JWE BM 10 RS-MP компании «JWE Baunmann» (Германия) обеспечивают безупречный и гигиенический сбор крови. Особенности: вместимость бака для перемешивания 95 л, мешалка из нержавеющей стали с приводным двигателем, мембранный насос с приводом за счет сжатого воздуха, полый нож с удобным в эксплуатации быстроразъемным затвором, спускной кран на смесительном баке, всасывающий шланг 2,5 м, пригодный для пищевой промышленности, передвижная конструкция.

## Slide 37
Оборудование для разделки туш
Инструменты для разделки туш скота
Для облегчения операции забеловки туш шкур туш крупного рогатого скота, телят, свиней, баранов производится безопасный пневматический нож для забеловки, обеспечивающий эффективное снятие шкуры, предотвращающий надрезы, рассечки или дыры.
Нож отличается высокой производительностью, качеством изготовления, не большим весом (1,3 кг), длительной эксплуатацией с незначительными эксплуатационными затратами. Тонкая головка с центральной пластиной из нержавеющей стали обеспечивает исключительную маневренность и прочность.

## Slide 38
Электрическая и пневматическая пила модели Jarvis 444 и 464
с возвратно-поступательным движением для различных операций при разделке туш. Модель 444 имеет небольшой вес – всего 10,5 кг; модель 464 – 9,1 кг. Высокая скорость резания обеспечивает хороший и ровный распил туш. Пила применяется для разделки говядины на сортовые отрубы, распиливания туш на полутуши, хребтового канала и грудины.

## Slide 39
Ленточные пилы для распиловки на полутуши свиней и крупного рогатого скота фирмы «EFA» (Германия). Предназначены для распиловки на полутуши свиней и КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Для охлаждения пилы и мойки частей инструмента, непосредственно контактирующих с продуктом (пильное полотно, направляющие, шкивы), используется встроенная система циркуляции воды.

## Slide 41
Изображение объекта
Предвари-тельная обработка
Сегментация изображения
Представ-ление и описание
Анализ изображения
Применение робототехники в мясной промышленности

## Slide 42
Сканирование свиных полутуш с помощью цифровых камер активно применяется фирмой «CSB-System» (Германия). Основные преимущества использования цифровых фото- или видеокамер в качестве основы для технического зрения роботов – высокая производительность сканирования и обработки изображения (до 1500 свиных туш/ч), а также невысокая стоимость оборудования и простота в обслуживании.

## Slide 43
Компанией «Frontmatec» разработан новый комплекс BCC-3 (Beef Classification Center), предназначенный для категоризации говяжьего сырья на основании данных поточного сканирования, способного формировать полную трехмерную модель туши животного. На основании многоракурсного анализа объемного изображения осуществляется оценка структуры животного посредством специальных алгоритмов для последующего планирования первичных отрубов и оптимальных схем разделки с учетом специфических требований конечных заказчиков

## Slide 44
Роботы для первичной переработки скота
Немецкой фирмой «Banss» была создана роботизированная линии убоя и переработки свиней в шкуре, на которой практически все технологические операции выполняются роботами фирмы «KUKA Roboter GmbH», имеющими шесть степеней подвижности, одну руку, на которой закреплен рабочий орган.
Необходимую информацию данные роботы получают от лазерной системы технического зрения, которая сканирует тушу и передает информацию на центральную ЭВМ. На основании полученной информации система управления в соответствии с заложенными в нее алгоритмами осуществляет разрезы.

## Slide 45
Использование роботов в линиях первичной переработки свиней
Предназначен для отделения передних копыт свиньи. Представляет собой гидравлический инструмент со специальными ножами. Производительность – до 650 свиней в час. После каждого рабочего цикла происходит стерилизация инструмента

## Slide 46
Предназначен для удаления прямой кишки свиньи

## Slide 47
Предназначен для разделения крестцовой области свиной туши. В качестве рабочего органа используется секач

## Slide 48
Предназначен для вскрытия брюшка и грудины. Позволяет разделять грудную кость и разрезать мышцы живота перед нутровкой. В качестве рабочего органа применяется дисковый нож. Используя данные, полученные устройствами сканирования туши, робот выполняет разрез по строго заданной траектории, что исключает возможность брака, возникающего при применении ручного труда

## Slide 49
Предназначен для отделения конечностей и голов. Работает с помощью специальных гидравлических ножниц

## Slide 50
Предназначен для разделения туш на полутуши при помощи дисковых пил, закрепленных на раме